BRUKERINFORMASJON

for

# R-35 DESINFEKSJONSMIDDEL

Produkttype:                                                                                                 Middels alkalisk flytende desinfeksjonsmiddel.

Sammensetning:                                                             Kokosbenzyldimetylammoniumklorid 5-10%, C 11 Alkoholetoksilat 1-5%,  Trinatriumnitrilotriacetat 1-5%.Produktet inneholder ikke fosfat.

Bruksområde:                                                                                         Desinfeksjonsmiddel for næringsmiddelindustrien og storkjøkken.

Kan brukes på alle harde flater.

Bruksanvisning:                                                                                                                    Utstyr og flater som skal desinfiseres, må først rengjøres grundig ,være helt                             rene og beleggfrie, og  rengjørings-oppløsningen være skyllet ordentlig bort.

Bland 1 dl R-35 til 10 liter vann ( 1%). Vanntemperatur 30 til 40 gr C.

Påfør desinfeksjonsløsningen med sprayflaske eller lavtrykksprøyte.

La virke i 3-5 min. Pass på at flaten ikke tørker. Etterskyll med rent vann.

Egenskaper:                                                                                                                                pH i kons. 10,5. pH i 1 % løsning 8,5. Skumevne: Middels skummende. Fullstendig oppløselig i vann. Spesifikk vekt:0,95 kg/dm3. Bør ikke blandes med andre kjemikalier.     Kan brukes på rustfritt stål, kobber, plast, gummi og lakk .

Desinfeksjonsevne:    Bestemt ved  platespredningsteknikk ved Norsk Matanalyse v/20 gr. C, på følgende mikroorganismer: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa og Saccharomyces cerevisiae. R-35 tilfredsstiller reduksjonskravet med 4 log på alle fire bakterieartene i løpet av 3 min.( 1 % løsning).

Lagringsbetingelser:                                                                                                                    Lagres ved romtemperatur. Bruksløsninger bør oppbevares i lukket emballasje.

Holdbarhet:                                                                                                                                Uåpnet forpakning kan lagres i minimum 2 år under normale lagringsforhold.

Bruksløsning bør brukes innen en uke.

Pakning:                                                                                                                                       5 liter, (4,75 kg). Plastkanne.

Miljøforhold:

Produktet inneholder komponent som er klassifisert som meget giftig for vannlevende organismer. Utslipp av store mengder må unngås.

Sikkerhetsforhold:

Irriterer øynene og huden. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Bruk egnede vernehansker og briller/ansiktsmaske. Unngå innånding av sprøytetåke.

OPPBEVARES INNELÅST OG UTILGJENGELIG FOR BARN.

Erklæring:

Dette produkt er merket i h.h.t.og registrert av TKVDN.

REN SÅPEINDUSTRI A/S

Veum alle 13, 1612 Fredrikstad – Tlf: 69 95 55 00. epost@rensapeindustri.no